## Slide 1: Weekly Report – 2026 WK33
HungFu Lin
AMMS/MWC/TD&SW

## Slide 2: Status report
ID # | Status | Event Description | Plan |  | Actual | To-do & Status update
 |  |  | Start | End | Finish | 
1 | Done | [WM2308-EXT1] – RFDate Test Log Converter | 7/23 | 7/23 | 7/23 | 1. Added auto-compatibility for the sensitivity field (sensitivity_per-dBm) (Done)
2 | Done | [WM2308/WM2305] – TD support –Octavia tool | 7/13 | 7/17 | 7/17 | Release Octavia tool v3.5.0 and v3.5.1 (Done) 1. 修改mfg_info.ini 的 Work_Orders／PN_Code，不允許NA與數值並存。 2. step6 反查由「送兩筆」改為「依 Work_Orders 只送一筆」 3. NR1 step1／step2 依 Work_Orders 決定 FUSELVL 走 TEST_ID7 或 [VR] 4. 修正TP_NAME 含 SafeFuse → step1/step2 的 FUSELVL 值一律帶 S 5. 修正step6 比對：TP_NAME 含 SafeFuse 時，拆出的 FUSELVL 也補 S 再比對3 Awaiting production-line feedback for further adjustment.
3 | Ongoing | [Miscellaneous] – New transmission platform between ATE&SFIS | 8/10 | 8/14 | 8/14 | Using Gemini CLI (via MCP) for cross-model code review of the Octavia SFIS Tool. Push it to git server (New_Octavia) on 8/14

## Slide 3: Status report
ID # | Status | Event Description | Plan |  | Actual | To-do & Status update
 |  |  | Start | End | Finish | 
4 | Done | [Miscellaneous] – AI coding agent project | 6/29 | 7/3 | 7/3 | SmartQC: AI-Powered Visual Inspection for Unmanned Manufacturing (Done)
5 | Ongoing | [Miscellaneous] – Adaptive and Modular Test System | 8/10 | 8/14 |  | Integration projects - EEPROM 燒錄、HD2 SDB OL、Target Power Search(rfdate)

## Slide 4
平台架構
四層架構，責任分離
UATE — Universal Automated Test Equipment | Confidential
應用層 Application
ApplicationManager · UIManager (CLI/GUI) · SessionManager · OutputManager · LogManager
生命週期管理、報告產出、SFIS 上傳
編排層 Orchestration
TestFlowManager · TestProfileManager · DriverRegistry · IDutPlugin
流程執行、Pass/Fail 判定、外掛展開
驅動層 Driver
EquipmentDriver → SCPI Command Set → ScpiDriver · CommunicationManager
儀器指令封裝、Transport 組裝
通訊層 Hardware Communication
TcpTransport · GpibTransport
實體連線（TCP / GPIB）
上層只依賴下層介面，不依賴實作 —— 任何一層抽換都不影響其他層
Notes: 這是 UATE 的四層架構。
最上面應用層，負責整體生命週期：啟動、收集結果、產報告、上傳 SFIS、寫 log。
這一層有五個 Manager。UIManager 特別說明一下，它是抽象介面，
底下有 CLI 和 GUI 兩種實作，可以互換——同一套測試邏輯，
在產線上用命令列跑，在工程師桌上用圖形介面跑。
第二層編排層，是平台的大腦。TestFlowManager 負責依序執行步驟、判定 Pass/Fail；
TestProfileManager 管 DUT 接線拓樸；DriverRegistry 動態載入儀器驅動；
IDutPlugin 是外掛介面，等一下會詳細講。
第三層驅動層，把儀器指令封裝起來。這裡用了三層拆解：
設備驅動、SCPI 指令集、底層傳輸。好處是換同功能不同型號的儀器時，
只需要換中間的 SCPI 指令集。
最底層通訊層，處理實體連線，目前支援 TCP 和 GPIB。
整個架構的原則是：上層只依賴下層的介面，不依賴具體實作。
所以任何一層要抽換，都不會波及其他層。

## Slide 5
UATE 是什麼
核心設計原則：變動的放設定檔，不變的放平台
UATE — Universal Automated Test Equipment | Confidential
換儀器、改流程、接新專案 —— 只改 JSON 設定檔，不改程式碼
情境
傳統做法
UATE 做法
修改測試步驟 / 順序
改程式碼 + 重新測試部署
編輯 test_flow.json
調整 Pass / Fail 門檻
改程式碼
編輯設定檔 limits 欄位
更換同功能不同型號儀器
改程式碼
改 devices.json 一行
新增全新儀器
整套程式重寫
實作 Driver 類別 + 註冊
接入新測試專案
另外開發一套系統
新增一個 Plugin 資料夾
▶ 點選右欄任一項，可跳到該項的操作說明頁
平台負責：儀器連線 · 流程執行 · Pass/Fail 判定 · 報告產出 · SFIS 上傳 · Log 記錄
這些「每個專案都要做」的事，平台做一次，所有專案共用
Notes: UATE 的核心設計原則就是這一句話：換儀器、改流程、接新專案，只改 JSON 設定檔，
不改程式碼。
看這張表。左邊是常見的五種情境，中間是傳統做法，右邊是 UATE 的做法。
前三項——改測試步驟、調 Pass/Fail 門檻、換同功能不同型號的儀器——
在 UATE 底下完全不需要工程師介入，RF 工程師自己編輯設定檔就可以。
第四項新增全新儀器，這個還是需要寫程式，因為要實作跟儀器溝通的指令集，
但只需要寫這一個 Driver 類別，不會動到平台其他部分。
第五項接入新測試專案，傳統上等於要另外開發一套系統，
在 UATE 底下是新增一個 Plugin 資料夾。這點等一下會詳細說明。
下面這行是關鍵：儀器連線、流程執行、Pass/Fail 判定、報告產出、SFIS 上傳、
Log 記錄，這些是每個測試專案都必須做的事。平台做一次，所有專案共用。
這才是「通用」兩個字的意義。
右欄這五項都做成了超連結，簡報播放時點下去會直接跳到該項的操作說明頁，
說明完再點右上角「返回總覽」就會跳回這一頁。
如果時間不夠，這五頁可以跳過不講，需要的時候再點進去。

## Slide 6
操作說明 ① — 修改測試步驟 / 順序
編輯 flows/test_flow.json —— 不需要寫程式
UATE — Universal Automated Test Equipment | Confidential
← 返回總覽
flows/test_flow.json
"steps": [
{ "step_id": "5", "name": "IQXel Set Bandwidth 20MHz",
"driver": "IQXEL-01", "action": "set_bandwidth",
"params": { "bandwidth_mhz": 20 },
"on_step_failure": "abort" },
{ "step_id": "6", "name": "IQXel Set Channel 6", ← 複製這個區塊
"driver": "IQXEL-01", "action": "set_channel",
"params": { "channel": 6 }, ← 改成 11
"on_step_failure": "abort" },
]
1
複製一個既有的 step 區塊
格式都一樣，照著改最快
2
改 step_id（不可重複）
平台用它識別步驟、寫進報告
3
改 action 與 params
要做什麼動作、參數是什麼
4
上下搬動即可調整順序
平台依陣列由上而下執行
5
存檔，下一次執行就生效
不需要重新編譯或部署
刪除測項 / 調整順序
刪除：整個 { ... } 區塊刪掉即可，其餘步驟不受影響。 順序：把區塊剪下貼到想要的位置 —— step_id 不必連號，平台看的是排列順序，不是編號大小。
driver 與 dut_port 必須相符
driver 填的儀器，必須就是 test_profile.json 裡該 dut_port 的 instrument —— 不一致平台 會在執行前直接擋下。
誰能做：RF / 測試工程師自己就能改，不需要軟體工程師介入
Notes: 第一項，修改測試步驟或順序。
左邊是實際的 test_flow.json 片段。每一個大括號就是一個測試步驟。
最快的做法是複製一個既有的區塊來改，因為格式都一樣。
比如我要多測一個頻道，就把設定頻道那段複製一份，
把 step_id 改掉，channel 從 6 改成 11，這樣就多一個測項了。
要注意的是 step_id 不能重複，平台用它來識別步驟、寫進報告。
但它不必連號，平台執行的順序是看陣列的排列順序，不是看編號大小。
所以調整順序就是把區塊剪下來貼到想要的位置。
刪除測項更簡單，整個區塊刪掉就好，其他步驟完全不受影響。
改完存檔，下一次執行就生效，不需要重新編譯或部署任何東西。
這一項的重點是最下面那行：RF 或測試工程師自己就能改，
不需要排隊等軟體工程師。

## Slide 7
操作說明 ② — 調整 Pass / Fail 門檻
編輯 step 的 limits 欄位 —— 改數字就好
UATE — Universal Automated Test Equipment | Confidential
← 返回總覽
flows/test_flow.json — limits 區塊
{ "step_id": "8", "name": "Fetch TX Power",
"driver": "IQXEL-01", "action": "fetch_tx_power",
"params": {
"dut_port": "ANT1",
"limits": {
"tx_power_dbm": { ← 要判定的量測項目
"min": 15.0, ← 下限（改這裡）
"max": 20.0, ← 上限（改這裡）
"unit": "dBm" ← 單位，顯示用
}
}
} }
1
找到該測項的 step 區塊
用 name 或 action 搜尋最快
2
修改 limits 的 min / max
只改數字，其他都不用動
3
存檔即生效
下一次執行就套用新門檻
只設單邊門檻？
把不需要的那邊填 null 即可。 例如 EVM 只要求不高於 -35 dB： "min": -35.0, "max": null
判定結果會寫進報告
量測值落在 min ~ max 之間 → PASS，超出 → FAIL。每一筆判定（項目、實測值、門檻、結果）都會記錄在 JSON / CSV 報告裡，並可上傳 SFIS。
誰能做：RF / 測試工程師 —— 門檻是資料，不是程式碼
Notes: 第二項，調整 Pass/Fail 門檻。
這是最常被要求改的東西，規格一變就要調。
做法非常單純：找到那個測項的 step 區塊，改 limits 裡的 min 和 max 兩個數字，
存檔就生效。其他什麼都不用動。
左邊是實際的例子。這個步驟量 TX Power，
限制是 15 到 20 dBm 之間才算通過。要改門檻就改這兩個數字。
unit 那個欄位是單位，純粹顯示用，不影響判定邏輯。
右邊有個實用的技巧：如果只要求單邊門檻怎麼辦？
把不需要的那邊填 null 就好。
比如 EVM 通常只要求不高於某個值，沒有下限要求，
那就把 max 填 null。
最後補充，判定結果會完整寫進報告——
包含量測項目、實際量到多少、門檻是多少、結果是 PASS 還是 FAIL，
JSON 和 CSV 都有，也可以上傳到 SFIS。
所以門檻在 UATE 裡是資料，不是程式碼。

## Slide 8
操作說明 ③ — 更換同功能、不同型號的儀器
改 config/devices.json 的 scpi_class 一行
UATE — Universal Automated Test Equipment | Confidential
← 返回總覽
前提：平台已經有這個型號的 SCPI 類別（若沒有，見操作說明 ④）
config/devices.json
{
"device_id": "PSU-01", ← 不用改！
"driver_class": "...PowerSupplyDriver", ← 不用改
"scpi_class": "...power_supply_scpi.E36xxScpi",
↓ 改成新型號
"scpi_class": "...power_supply_scpi.N6700Scpi",
"expected_idn": "Keysight Technologies,N6700",
"transport": { "type": "GpibTransport",
"gpib_address": 5 } ← 位址不同就一起改
}
1
改 scpi_class 指向新型號
這行決定送出哪一套指令
2
改 expected_idn
填新儀器回報的型號字串
3
必要時改 transport
位址 / IP 變了才需要動
4
存檔，重新連線即可
流程與其他設定完全不動
為什麼 device_id 不用改？
test_flow.json 裡寫的是 "driver": "PSU-01"。 只要這個名字不變， 流程就完全不用改。
expected_idn 是安全網：連上去後平台會核對儀器回報的型號，不符直接報錯 —— 避免接錯機台測了半天才發現數據無效。
工作量：改 1~2 行設定 · 數分鐘 · 測試流程一個字都不用改
Notes: 第三項，更換同功能但不同型號的儀器。這是最常見的情境。
前提先說清楚：這一頁講的是平台已經支援該型號的情況。
如果是全新的型號，平台還沒有對應的指令集，那要看下一頁。
做法就是改 devices.json。
最重要的是上面那行——device_id 不用改。
因為測試流程裡寫的是「用 PSU-01 這台」，
只要這個名字不變，流程就完全不用動。
實際要改的是 scpi_class，這行決定平台送出哪一套指令。
從 E36xx 改成 N6700，平台就會用新型號的指令集去溝通。
第二個要改的是 expected_idn，填新儀器回報的型號字串。
這個是安全網——平台連上去之後會核對，
如果接到的不是預期的機台就直接報錯。
這很實用，避免接錯儀器，測了半天才發現數據全部無效。
如果 GPIB 位址或 IP 也變了，transport 那段一起改。
改完存檔，重新連線就可以了。整個過程幾分鐘，
測試流程一個字都不用改。

## Slide 9
操作說明 ④ — 新增一台全新的儀器
平台尚未支援的型號 —— 唯一需要寫程式的情況
UATE — Universal Automated Test Equipment | Confidential
← 返回總覽
這是五項裡唯一需要工程師的 —— 但只寫「這台儀器的指令」，不動平台其他部分
① SCPI 指令集類別
把儀器手冊上的指令包成方法 例如 set_voltage() → "VOLT 3.8"
多數情況只需要這層
② Equipment Driver
定義這類儀器有哪些 action 例如 output_on / measure_voltage
同類儀器可共用既有的
③ Transport（若需要）
連線方式。TCP / GPIB 已內建 只有全新介面才要自己寫
幾乎不需要動
完成後的使用方式 —— 與其他儀器完全一致
在 devices.json 註冊後即可使用
{ "device_id": "SPECTRUM-01",
"driver_class": "...spectrum_driver.SpectrumDriver",
"scpi_class": "...n9020a_scpi.N9020AScpi",
"expected_idn": "Keysight Technologies,N9020A",
"transport": { "type": "TcpTransport",
"host": "10.0.0.88" } }
關鍵：影響範圍可控
新增儀器不會動到： · 平台核心 9 個 Manager · 其他儀器的驅動 · 任何既有測試流程
工作量：一台新儀器約數天（視指令複雜度）—— 但只做一次，之後全平台共用
Notes: 第四項，新增一台全新的儀器。
先誠實說：這是五項裡唯一需要寫程式的。我不想把它講得太輕鬆。
但重點是——只寫「這台儀器的指令」，不動平台的其他任何部分。
上面三個方塊是要做的事，由左到右。
第一層，SCPI 指令集類別。這是主要工作：
把儀器手冊上的指令包成方法，比如「設定電壓」對應到送出 VOLT 這個指令。
多數情況下只需要做這一層。
第二層，Equipment Driver，定義這類儀器有哪些動作可以做。
如果是同類型的儀器，比如又一台電源供應器，
這層可以直接共用既有的，不用重寫。
第三層，Transport 連線方式。TCP 跟 GPIB 平台已經內建了，
除非是全新的通訊介面，否則幾乎不需要動。
寫完之後，在 devices.json 註冊一下就能用了，
使用方式跟其他儀器完全一致——這點很重要，
測試流程不會因為這是「新來的儀器」而需要特別處理。
右下角是關鍵：新增儀器不會動到平台核心的九個 Manager、
不會動到其他儀器的驅動、也不會動到任何既有的測試流程。
所以影響範圍是可控的，不需要全面回歸測試。
工作量大概是數天，看指令複雜度。
但這件事只做一次，做完之後全平台都能用這台儀器。

## Slide 10
操作說明 ⑤ — 接入一個新的測試專案
先判斷：單純流程用設定檔，複雜矩陣才寫 Plugin
UATE — Universal Automated Test Equipment | Confidential
← 返回總覽
第一步不是寫程式，是先判斷這個專案屬於哪一種
A. 步驟固定的線性流程 → 不寫程式
1
新增一份 flows/xxx.json
照 test_flow.json 格式寫步驟
2
在 platform_config.json 指定
active_flow 填新檔名
3
完成
EEPROM 燒錄就是這樣接入的
B. 測試矩陣需動態展開 → 寫 Plugin
1
建立 plugins/<專案名>/ 資料夾
資料夾名稱就是 plugin_id
2
寫 matrix_engine.py
實作展開規則，回傳步驟清單
3
新增 config/test_matrix_xxx.json
測試矩陣的維度設定
config/test_matrix_HD2_SDB_OL.json ← 矩陣設定
關鍵：兩條路徑都不需要修改 UATE 核心
客戶給新版測試包
→ 換掉 plugin 與其 matrix.json
→ profile 不動
你們換測試站 / 重新接線
→ 只改 profile
→ 客戶的包不動
Notes: 最後一項，接入一個新的測試專案。
這一頁我想強調的是：第一步不是寫程式，是先判斷這個專案屬於哪一種。
很多人一聽到新專案就想開始寫 code，其實不一定需要。
路徑 A，如果測試步驟是固定的線性流程，那完全不用寫程式。
新增一份 flow 的 JSON 檔案，把步驟寫進去，
然後在 platform_config.json 指定使用它，就完成了。
前面講的 EEPROM 燒錄就是這樣接進來的。
路徑 B，如果測試矩陣需要動態展開——
比如頻段乘調變乘頻道乘天線，組合出上百個步驟——
那才需要寫 Plugin。
寫 Plugin 的話，建立一個資料夾，資料夾的名字就是 plugin_id。
裡面放 matrix_engine.py，實作展開規則。
GUI 面板是選用的，不做也可以。
右下角這點很重要：Plugin 必須實作的只有四個項目——
兩個名稱、一個展開步驟的方法、一個算步數的方法。
其他全部都是選用的，包括 GUI 面板、設定驗證、還有迭代收斂。
所以寫一個 Plugin 的門檻沒有想像中高。
最下面是關鍵結論：兩條路徑都不需要修改 UATE 核心。
這也就是為什麼四個專案陸續接入之後，
核心程式因為「新增專案」而改動的次數是零。